## Slide 1
Bump单胞折纸数据集介绍
OrigamiNet 模型训练 · 组会汇报
什么是Bump单胞
一种周期性折纸单胞（unit cell）结构
通过折叠薄片材料形成凸起几何构型
具有可编程的力学变形特性
通过有限元仿真生成顶点坐标数据
数据集概览
总样本：24,266 条
Train / Val / Test = 15,529 / 3,883 / 4,854
输入：16 个几何与压缩参数
输出：289 个顶点的 (x, y) 坐标
选择Bump的原因
结构简单但力学行为丰富，适合作为ML预测折纸变形的基准数据集
单胞结构参数空间可控，便于系统评估模型的插值与外推能力
289个输出顶点提供了足够复杂的预测目标，能有效区分不同模型的性能差异
1 / 4

## Slide 2
模型训练配置与测试集评估
训练配置
网络架构
OrigamiNet（16 → 隐藏层 → 289）
优化器
Adam（lr=1e-4, wd=1e-5）
学习率调度
CosineAnnealingLR + StepLR
损失函数
MSELoss（回归任务）
训练轮数
2000 Epochs, Batch=64
关键发现
• 训练范围内 R² > 0.998，表现优异
• 极端压缩条件下误差增大，外推能力有限
三组测试集评估结果
测试组 | mAPE | Max APE | R²
00-36（全压缩范围） | 0.88% | 16.39% | 0.9984
18-18（中等压缩） | 0.78% | 11.69% | 0.9987
36-00（极端压缩） | 2.19% | 19.56% | 0.9930
评估指标说明
• mAPE: 平均绝对百分比误差
• Max APE: 最大绝对百分比误差
• R²: 决定系数，越接近1越好
• 00-36: 压缩范围0~36个trim step
• 18-18: 压缩范围18~18（训练分布）
• 36-00: 极端压缩比
2 / 4

## Slide 3
3D可视化、误差分析与参数敏感性
3D网格可视化
预测网格 vs 真实网格叠加
颜色映射误差大小
大部分区域误差很小
边缘处误差相对集中
最大APE误差定位
通过边长组合逐一比对
289个顶点逐一计算APE
36-00组: trim_num=3
时出现Max APE
回归 vs 分类对比
回归模型（MSE Loss）:
训练更稳定，结果更优
分类模型（SoftCrossEntropy）:
作为对比验证方案
参数敏感性分析（trim_num）
trim_num | mAPE | Max APE | 说明
0（全范围） | 2.16% | 33.65% | 未裁剪，包含边缘极端值
1 | 1.92% | 28.47% | 轻微裁剪
2 | 1.85% | 24.13% | 中等裁剪
3 | 1.81% | 21.92% | 适当裁剪，精度最优
4 | 1.83% | 22.05% | 过度裁剪，信息损失
5 | 1.90% | 23.68% | 过度裁剪，精度回落
3 / 4

## Slide 4
总结与展望
主要结论
1. OrigamiNet在Bump折纸数据集上表现优异，全压缩范围R²达0.9984，mAPE<1%
2. 模型在训练分布范围内精度很高（18-18组 mAPE=0.78%），但极端压缩条件下外推能力有限
3. MSE回归方案优于SoftCrossEntropy分类方案，训练更稳定且收敛更快
4. 适当的输入参数裁剪（trim_num=3）可有效提升预测精度，但过度裁剪会导致信息损失
未来工作
1. 扩展至更多折纸单胞类型（Miura、TMP等），验证模型的跨结构泛化能力
2. 探索Compress Model在不同压缩率下的表现，提升极端条件下的预测精度
3. 优化模型在极端条件下的泛化能力，引入数据增强或迁移学习策略
4 / 4